Jaderná elektrárna - ŘEŠENÍ

- Teplo v jaderné elektrárně vzniká řízenou štěpnou řetězovou reakcí, štěpí se jádra atomů uranu. (ne jaderný uran).

- Ke zpomalení neutronů se používá látka zvaná moderátor, v českých elektrárnách je to voda, která slouží současně také jako chladivo.

- K řízení štěpné reakce se používají řídící (regulační) tyče z kadmia nebo z bóru. Tyto látky pohlcují neutrony. Řídící tyče se do reaktoru zasouvají, když je neutronů víc, než je třeba, aby se zabránilo štěpné reakci nekontrolovatelné a výbuchu.

- Jaderný reaktor se skládá z palivových tyčí, regulačních tyčí, bezpečnostních tyčí, z moderátoru a z nádoby reaktoru.

- Kontejnment je betonová budova, která chrání primární okruh jaderné elektrárny, musí ýt velmi pevná, její výstavba je nákladná.

- – omylem stejné jako 4)

- Primární okruh tvoří voda, která se ohřeje v jaderném reaktoru, odtud proudí do parogenerátoru, kde svoje teplo předá vodě sekundárního okruhu a vrací se zpět do jaderného reaktoru. Potrubí primárního okruhu je dlouhé, hodně zakroucené. Primární okruh je uzavřený, voda v něm je radioaktivní a s jinou vodou se nesmí smíchat.

- Elektrická energie se vyrábí v generátoru, vyrábí se elektromagnetickou indukcí. (Musí se roztočit cívky v magnetickém poli – tím se vyrábí elektřina v každé elektrárně. Cívky jsou na stejné ose jako turbína.) Turbínu roztáčí pára, která se vytváří v parogenerátoru.

- Jaderné elektrárny vyrobí v ČR 35 % z celkové výroby elektrické energie, celosvětově vyrábí všechny jaderné elektrárny 13% světové elektrické energie.

- K 1. 6. 2013 bylo ve 30 státech světa 432 jaderných reaktorů.

- Výhody jaderných elektráren:

- jsou ekologické, neprodukují do ovzduší škodlivé zplodiny,

- jsou ekonomické, výstavba je sice drahá, ale náklady se vrátí, protože vyrábí elektrickou energii levně a prodej energie je velmi ziskový

- výroba elektrické energie se dá dobře regulovat, zajišťují stabilitu sítě

!!! Bodování a hodnocení:

10, 9 bodů – 1, 8, 7 bodů – 2, 6, 5 bodů – 3, 4, 3 body – 4, 2 – 0 bodů – 5.